Однотактный одноламповый. 6Э5П.
Автор: Владимир Пронин (ua1ong ©)
Публикация: Февраль 19, 2007

Навеяно темой "Бескомпромиснный однокаскадный усилитель"

Начало 8 февраля 2007.
Переговорил с Владимиром Рыжковым (Tommy), 
у него работает усилитель на такой лампочке
Итак…6Э5П. Использовал её раньше в первых каскадах, звук не нравился, хотя..привлекает низкое сопротивление в тетроде. Надо слушать, на *выходе*.
Первым делом, первым делом…Анодный трансформатор.
Схема не претендует на оригинальность, как обычно. 
Схема усилителя.
Анодный транс . ТАН 104

Для первой *прослушки* был изготовлен макет.

Вид со стороны монтажа

Конденсаторы-*что под руку попало*. Это всё делалось в течении *от завтрака, до обеда*
Включил макет. Играет неплохо.

Резистор для громкости.

Окрылённый первыми успехами, стал *наворачивать* блок питания.
Однополупериодное выпрямление, кенотрон, два дросселя.

Конденсаторы(основные) для блока питания.

Макет 2

Подвал

Не решил вопрос с катодным конденсатором, пока без оного.
Вот и всё, слушаю, наслаждаясь Музыкой.

ЗЫ. Трансы выходные , которые применялись в проекте ОЭНГЭ 2,
*от Шалина*  вынесены. Послушаю в течении двух недель, если всё устроит, то сделаю такой проект.  НО, уже будет всё *цивильно*, и в *духе времени*.
И назову я его…ОЭНГЭ 3.
Попробуйте, работы пустяк, а звук великолепен.
ЗЫ.ЗЫ Регулятор громкости для *комфортного* прослушивания-10 часов.
Акустика-Торнадо в России, Фостекс 207.
Удачи Вам!!!!!!!

В. Пронин (ua1ong ©), 
г.Северодвинск, февраль 2007г.