# Однотактный усилитель на выходном триоде 6с33с

Схема УМ SE на 6с33с и блок питания

## Данные:

Выходная мощность 10-12 Ватт

6С33С дает оч.плотный сильный звук 5Гц-50кГц, но имеет большой
временный и температурный дрейф, поэтому используерся в режиме
автосмешения для самостабилизации.

## Выходной трансформатор

ПЕРВИЧКА - 3*300витков проводом 0,45 соединенных последовательно
ВТОРИЧКА - 4*90 витков проводом 0,8 для 4-8ом паралельно,12-16ом по 2е параллельно-послледовательно
Намотка:2-1-2-1-2-1-2.
При такой намотке теряем 1-1,5% КПД,но расширяем частотный диапазон за счет уменьшения распред. емкости.
Железо: ШЛ 50*50, зазор 0,45мМ

Автор Манаков Анатолий

Конец формы