Пропитка бумажных динамиков незасыхающим силиконом.

Прислал мне Dik незасыхающий силикон попробовать для пропитки бумажных динамиков. Сначала я отнесся с недоверием. Но все же решил попробовать.

Эксперимент был со старыми динамиками 2гд-40.

Половину подвеса промазал изнутри, половину снаружи.

Фото после промазки:

Через час подвес пропитался насквозь:

Через час изменений почти не заметно.

Но через неделю… Диффузор пропитался побольше. Силикон стал более вязкий.

Смотрите измерения.

График импеданса и параметры до пропитки:

График импеданса и параметры через неделю после пропитки:

Ачх в ближнем поле без оформления:

Изменения вроде бы не большие. Но на слух динамик стал играть намного чище. Не стало призвуков. Пропитанный выигрывает в качестве, меньше выпирает середина и саксофон звучит мягче и без резкости (в сравнении с непеределанным)

Кажется, что пропитанный звучит немного тише. Может это из-за уменьшения призвуков на СЧ и ВЧ диапазоне.

По-моему получается отличный широкополосный среднечастотник.

Можно использовать в диапазоне 150-15 000 герц без ВЧ излучателя.

Для лампового усилителя 0,3-2 ватта.

Незасыхающий силикон вполне может заменить герлен.

На главную.

Форум любителей лампового звука.