АУДИО-комплект  «трифоник -80»

Это:

- два ламповых усилителя m 14.4 и m 25.3 (один канал) производства Тульской фирмы «АртАудиоЛаб»;

- АС – открытого типа ;

- низкочастотный бокс (сабвуфер) ;

- стоика для аппаратуры из 6-ти полок.

Усилитель m 14.4  – однотактный ламповый усилитель класса А на лампах 6С33С

(две лампы параллельно). Двойное моно. Усилитель имеет обычный и балансный входы.

Усилитель m 25.3 – двухтактный ламповый на лампах EL-34 .

Усилитель имеет селектор входов на 4 –ре  источника , добавлен смеситель и фильтр

НЧ на 80 Гц.

Акустические системы  - открытого типа выполняются в двух вариантах:

- на бумажных 8” широкополосных динамиках типа Visaton B200 – четыре динамика

в каждой АС.

- на кевларовых 8” мидбасовых динамиках плюс ленточный твиттер Fountek Neo-pro 5.

В данном варианте используется пассивный фильтр третьего порядка на частоту 1,5 кГц.

Кевларовые динамики специально изготовлены для этого типа акустического оформления

и имеют малую массу диффузора.

Низкочастотный бокс – фазоинвертор на сдвоенных кевларовых 10” головках.

Благодаря применению двух головок, специально изготовленных на сопротивление 16 Ом,

удалось изготовить бокс небольших размеров. Головки расположены друг за другом и

соединяются параллельно.

Проект создавался специально под усилитель  m14.4  - однотактник на 6С33С.

Приличная выходная мощность (50 ВТ) позволяла выполнить традиционные закрытые

трехполоски, но хотелось ламповых АС.  Идея применения нескольких широкополосников давно теребила за уши.  Причем нужна была именно домашняя

акустика .

Что получилось?

На четырех широкополосниках Visaton (B 200/6) получилась очень приличная акустика.

Динамики соединены последовательно/параллельно . Общее сопротивление 6 Ом.

Рекомендую всем эти дины. Но очень они дорогие. Предварительно пробовали 4 шт.

10ГДШ-102 (10ГД-36К) . Очень рыхлый НЧ спектр. Бубнение на 160 Гц не удалось

устранить даже применяя динамики из разных партий. Глубина ящика , наверное,

повлияла . Против теории – никуда. На ВЧ тоже постоянно просился твиттер.

Когда поставили Visatonы , все встало на место (немецкое качество). Их не

подбирал – было всего 8 шт. Даже не измерял параметры , прикрутил и вот он ламповый

звук высокой пробы.

Предпринял попытку несколько удешевить проект. Что в конечном итоги не получилось.

Поставил МИД-басовые динамики 8”. Сергей Зотов изготовил на корзинах от 10ГДШ-1

кевларовые  дины для открытого оформления. В группе звучание на НЧ радовало, но

на частоте выше 1,5 кГц сплошные всплески и резонансы – по видимому  структура кевлара. Нужен был твиттер и не просто , а мощный, с серединой. Нашли в рунете ленточники «Fountek» - Китайская фирма с заказчиками на Украине. Приобрел модель

Neo-pro-5. Очень интересный без инерционный  звук. Для стыковки динов пришлось установить фильтр второго порядка на 1,5 кГц. С начало пробовал на 800 Гц – ленточник

не тянет. Получили АЧХ Neo  на CLIO. Заявленные 102 дБ он явно не обеспечивает. Мах – 95 дБ. А полоса приличная  от 1,5 кГц. Небольшой горбик на 10 кГц. Кевларовые

хорошо состыковались , видимо легкий диффузор . Но интересных НЧ не получилось.

Значит нужен САБ.

По опыту сабостроения (100ГДН-45, 100ГДН-3, 75ГДН-1 и тд.) оптимальный вариант получается лишь при объеме ящика никак не меньшем объема эквивалентного.

Для домашнего применения надо бы объем поменьше. При применении сдвоенных

головок  общий эквивалентный объем равен сумме объемов обоих динамиков, деленной

на четыре. Этим  интересным фактом и победим размер.

Саб выполнен объемом 56 литра с  трубой фазоинвертором на частоту 32 Гц.

Динамики – переделанные на тонкий кевлар  6ГД-2 Сергея Зотова.

Катушки намотаны на 16 Ом.

Вот параметры динамиков:

fs=31,5Гц, Vas=114л, Qt=0,42.

fs=30Гц, Vas=128л, Qt=0,37.

Динамики установлены на расстоянии 100 мм друг за другом. Толщина  стенки 100 мм получилась за счет внешней накладки и небольшой вставки изнутри. Труба фазоинвертора

прямоугольного сечения . При параллельном соединении динов получился САБ отличающийся очень приличным давлением, и сопротивлением  8 Ом (под лампу)

Усилитель для САБа. Использовался  один канал от Тульского m25.3 – РР на EL-34.

На месте другого установлен  – два катодных повторителя , смеситель и

фильтр  НЧ 3-го порядка на 80 Гц. Перестраиваемый фильтр оказался малоэффективен.

Регулятор всегда стоял в положении самой низкой частоты среза, поэтому фильтр применен без регулятора . В усилителе установлен общий регулятор громкости, позволяющий управлять громкостью всего комплекта.

Выводы.

АС на широкополосниках желательно дополнять низкочастотным боксом (Саб).

В домашних Сабах малого объема надо использовать сдвоенные головки.

Акустика на нескольких широкополосных динамиках прекрасно работает с лампами и

звучит на уровне очень дорогих фирменных моделей.

Групповое включение  однотипных динамиков ( четыре и более) положительно влияет

на линейность  системы

Ленточные твиттеры требуют и легких динамиков на МИД-бас.

Владимир Константиович

vlkon@dialup.etr.ru